Comment relier un lecteur MP3 (ou autre source audio) à un autoradio Renault Carminat.

NB : La manipulation proposée est à faire à vos risques et périls ! Si vous vous y prenez mal vous pouvez endommager votre autoradio.

Cette page concerne les autoradios avec GPS à guidage vocal uniquement. L'autoradio a l'aspect suivant :

Il est accompagné d'un écran monochrome orange sur le tableau de bord :

L'autoradio possède plusieurs connecteurs à l'arrière :

Voici le brochage de ces connecteurs :

D'après ces informations, il semblerait qu'il faille utiliser le connecteur 3 (chargeur CD) pour y raccorder notre lecteur MP3. Il existe d'ailleurs dans le commerce des adaptateurs tout faits :

N'achetez pas cet adaptateur ! Ca ne fonctionnera pas !

Le brochage donné plus haut est en fait incomplet… Le connecteur 3 ne peut recevoir que des informations numériques selon un protocole spécifique… Pour connecteur une source audio analogique à l'autoradio, il faut utiliser les broches suivantes du connecteur 5 :

1 : Entrée aux gauche 
2 : Masse 
10 : Entrée aux droite
11 : Masse

Les broches 2 et 11 sont reliées entre elles dans l'autoradio.

Pour y arriver, il va falloir modifier le connecteur 5 de la voiture en y rajoutant des contacts. Pour mener à bien cette opération, il faut :

- les pinces d'extraction de l'autoradio

- un clou

- un cordon informatique utilisé pour relier la sortie audio analogique des lecteurs CD-ROM à la carte son

- un cordon avec une fiche mini jack stéréo

- un cutter

- un fer à souder avec un peu de soudure

- de la gaine thermo rétractable ou du chatterton

Voici à quoi ressemble le cordon informatique :

Extraire les contacts d'un des connecteurs du cordon informatique en appuyant avec le clou sur chaque contact et en tirant sur le fil correspondant :

Il faut obtenir ceci :

Couper le fil jaune (s'il existe) avec un cutter. Il ne servira à rien.

Ensuite, avec le cutter, couper l'autre extrémité du câble informatique pour le débarrasser de son deuxième connecteur et dénuder le câble. Il faut obtenir ceci :

Couper le cordon avec le mini jack et dénuder le câble. Il faut obtenir ceci :

Il faut ensuite raccorder les deux câbles ensemble :

- souder les fils rouge ensemble et isoler

- souder les fils blanc ensemble et isoler

- souder les masses ensemble et isoler l'ensemble de la partie dénudé

Si vous utilisez de la gaine thermo rétractable, il faut passer les morceaux de gaine dans les fils et le câble avant de faire les soudures ! Pour chauffer la gaine, il est préférable d'utiliser un décapeur thermique plutôt qu'un briquet.

Le câble de liaison est maintenant terminé, il doit ressembler à ça :

Il faut maintenant sortir l'autoradio à l'aide des pinces d'extraction. Attention les câbles sont courts, l'autoradio peut sortir à peine de son logement. L'autoradio doit être éteint, et le contact coupé.

Il faut ensuite débrancher le connecteur 5. Attention il est en deux parties (un chapeau basculant et le groupe de contacts). Pour débrancher le connecteur, il faut basculer le chapeau :

- appuyer d'abord sur l'ergo (flèche rouge)

- puis basculer (flèche noire)

Une fois le connecteur débranché, on peut séparer les deux parties :

Remarque : les photos représentent le chapeau déjà démonté pour plus de lisibilité.

Maintenant, il faut enfiler les contacts de notre adaptateur dans le connecteur 5 comme suit :

1 : Contact du fil blanc (Entrée aux gauche) 
2 : Contact du fil noir (Masse)
10 : Contact du fil rouge (Entrée aux droite)

Les numéros des broches sont gravés sur les côtés du connecteur 5. Les broches 1 et 10 sont sur un bord. Voilà ce que ça donne :

Les contacts nagent un peu mais c'est normal. Il faut bien tenir le câble de notre adaptateur lorsqu'on remet le chapeau et que l'on rebranche le connecteur à l'autoradio :

Pour rebrancher le connecteur, il faut le pousser et basculer le levier du chapeau pour le remettre en position initiale :

Avant de remettre l'autoradio en place, il vaut mieux tester le montage. Vérifier que tous les connecteurs sont bien enfichés, et allumer l'autoradio.

Il faut aller dans le menu expert de l'autoradio et régler l'entrée AUX sur ON (il y a trois choix possibles : OFF, AUTO et ON). Consulter le mode d'emploi de l'autoradio.

Pour mon autoradio, il faut appuyer longtemps sur la touche AUDIO pour accéder au menu expert. Les deux boutons rotatifs permettent de sélectionner un paramètre de le modifier. Il faut appuyer sur la touche AUDIO pour quitter le menu expert.

Une fois le réglage fait, en appuyant sur le bouton source, on doit pouvoir afficher AUX. Brancher alors le lecteur MP3 sur le mini jack et en avant la musique !

Profitez-en pour vérifier que toutes les autres fonctions fonctionnent correctement. Testez la commande au volant si elle existe.

Si tout est OK, débrancher le lecteur MP3, trouver un passage pour le câble mini jack en laissant du mou pour ne pas qu'il s'arrache lorsque l'autoradio sera remis en place, puis pousser l'autoradio à fond dans son logement.

Refaites un test de toutes les fonctions pour être sûr qu'aucun fil ne s'est débranché.

La commande au volant ne permet pas de changer de piste sur le lecteur MP3, mais elle permet toujours de régler le volume et de couper le son.

http://www.planeterenault.com

http://www.remylucas.fr